| Привод серии ППВ. Размеры присоединительные. Мотор-редуктор правый (левый аналогичен в зеркальном отражении). | Привод серии ППВ. Вид сверху. 1 — электродвигатель; 2 — верхний блок планетарных передач с блокирующим устройством; 3 — нижний блок планетарных передач (1,2,3 — собраны в единое целое) 4 — половинка разблокиратора (вторая половинка – на рычаге) 5 — выходной вал; 6 — плита привода (единой целое с приводом); 7 — монтажная плита (обрезается при монтаже до нужных размеров); 8 — болты крепления плиты привода к монтажной плите. |
| --- | --- |
| Привод серии ППВ. Размеры присоединительные. |  |
|  | ППВ-2 | ППВ-3 |  |
| Н1 (высота плиты монтажной) Н2 (высота плиты привода) В1 (ширина плиты монтажной) В2 (ширина плиты привода) С (отступ от края плиты) D (наибольший диаметр привода) Е (расстояние от стены до наиболее выступающей части) | 200 мм 150 мм 250 мм 150 мм 105 мм 136 мм 170 мм | 250 мм 200 мм 400 мм 250 мм 160 мм 176 мм 200 мм |  |

# Text boxes

Н1

Н2

D

В1

1

2

3

Е

7

6

6

7

8

1

2

3

5

4

Плита монтажная урезается при необходимости при монтаже до нужных размеров. Крепится к стене или металлоконструкции сваркой, шпильками или распорными болтами.

В2